APP MODULE IP  - 10491

Das APP MODULE IP besitzt eine KNXnet/IP Schnittstelle und verbindet die Welt des IoT mit dem KNX (über einem KNxnet/IP Router oder EIBPORT). Dafür wird die passende Smart Home App auf dem Gerät installiert. Smart Home Apps sind für die Steuerung von AMAZON ALEXA®-, IFTTT®-, SONOS®-, Philips® hue, FRITZ!Box®- oder Bose®- und viele weiteren Komponenten auf dem BAB APP MARKET verfügbar. Neben der Integration von IoT-Geräten und -Services können auch Funktionserweiterungen wie z.B eine intelligente Anwesenheitssimulation geladen werden.

Mithilfe der integrierten KNXnet/IP-Schnittstelle und der im BAB APP MARKET verfügbaren Apps wie z.B. Homematic Control und Modbus TCP Connect, wird das APP MODULE IP zum Gateway zwischen verschiedenen Bussystemen.

Installierte Smart Home Apps lassen sich dank SMART SCREENS auch direkt mit dem Smartphone steuern.

Smart Home Apps können in beliebiger Kombination auf einem APP MODULE installiert werden und ermöglichen durch die Interoperabilität den Austausch von Informationen untereinander.

In Verbindung mit dem integriertem KNXnet/IP-Server kann das Gerät die Funktion als KNXnet/IP-Router als auch Schnittstelle für die KNX®-Inbetriebnahme Software ETS übernehmen.

Funktionsübersicht:

* Installation mehrerer Smart Home Apps möglich

* Automatische Überprüfung auf App Updates

* SDK für Hersteller und Entwickler verfügbar

* Stetig wachsendes App-Portfolio im BAB APP MARKET

* Funktion als KNXnet/IP Server (tunneling und routing Protokoll)

* KNX-Projektdatei Import

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 12–32V DC

Leistungsaufnahme: 300 mA bei 12 V DC

Anschluss: Schraubklemme

Klimabeständig: EN 50090-2-2

Umgebungstemperatur: –5 bis +35 °C

Rel. Feuchte (nicht kondensierend): 5 % bis 80 %

Mechanische Daten:

Montage: REG Gehäuse 4 TE

Maße (B x H x T) in mm: 72 x 90 x 63

Gehäuse: Kunststoff

Schutzart: IP20 (nach EN 60529)

Schnittstellen:

Ethernet über RJ45-Buchse

USB 2.0: 4 x

Hersteller: BAB TECHNOLOGIE GmbH,

Bezeichnung: APP MODULE IP,

Art.-Nr.: 10491,

GTIN/EAN: 4260187361783,

Zolltarifnummer: #85176200,

Netto Gewicht: 0,170kg.

Preis / Stk.: EUR .............. (ohne MwSt.)

Vertrieb: BAB TECHNOLOGIE GmbH, Dortmund, Deutschland