APPMODULE KNX - 10495

Das APPMODULE besitzt eine KNX/TP Schnittstelle und fußt auf dem bewährten, modularen App-Konzept.

Smart Home Apps werden aus dem BAB APP MARKET geladen, auf dem APPMODULE installiert und KNX®-Parameter vergeben. Smart Home Apps sind für die Steuerung von AMAZON ALEXA®-, IFTTT®-, SONOS®-, Philips® hue, FRITZ!Box®- oder Bose®- und viele weiteren Komponenten, wie z.B. eine Anwesenheitssimulation, erhältlich. So verbinden Sie im Handumdrehen Ihre KNX®-Steuerung mit der Telefon- oder Musikanlage, Projektor oder Fernseher. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Komponenten– wie z. B. SONOS®-Player – per KNX®-Tastsensor oder über eine vorhandene Gebäudevisualisierung gesteuert werden.

Smart Home Apps lassen sich in beliebiger Kombination auf einem APPMODULE installieren. Durch die Interoperabilität können Smart Home Apps untereinander Informationen austauschen. So eröffnen sich – auf einfache Weise – ungeahnte Möglichkeiten.

Keine ETS für die Inbetriebnahme notwendig.

In Verbindung mit dem integriertem KNXnet/IP-Server dient das Gerät als KNXnet/IP-Router, Schnittstelle für die KNX®-Inbetriebnahme Software ETS.

Funktionsübersicht:

* Installation von mehreren Apps

* Automatisches prüfen auf App Updates

* Bidirektionale Schnittstelle für IFTTT Dienst

* SDK für Hersteller und Entwickler verfügbar

* Stetig wachsendes App-Portfolio im BAB APPMARKET (www.bab-appmarket.de)

* Automatische Vergabe der KNX Gruppenadressen

* KNXnet/IP Server (tunneling und routing Protokoll)

* KNX-Projektdatei Import

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 12–32V DC

Leistungsaufnahme: 300 mA bei 12 V DC

Anschluss: Schraubklemme

Klimabeständig: EN 50090-2-2

Umgebungstemperatur: –5 bis +35 °C

Rel. Feuchte (nicht kondensierend): 5 % bis 80 %

Mechanische Daten:

Montage: REG Gehäuse 4 TE

Maße (B x H x T) in mm: 72 x 90 x 63

Gehäuse: Kunststoff

Schutzart: IP20 (nach EN 60529)

Schnittstellen:

KNX®: Twisted Pair über Schraubklemme,

Ethernet über RJ45-Buchse,

USB 2.0: 4 x .

Hersteller: BAB TECHNOLOGIE GmbH,

Bezeichnung: APPMODULE KNX,

Art.-Nr.: 10495,

GTIN/EAN: 4260187361790,

Zolltarifnummer: #85176200,

Netto Gewicht: 0,170kg.

Preis / Stk.: EUR .............. (ohne MwSt.)

Vertrieb: BAB TECHNOLOGIE GmbH, Dortmund, Deutschland