AUDIOAMP - 10540

Der AUDIOAMP ist ein Audioverstärker mit DSP Chip (DSP (Audio) Profile austauschbar) für die Hutschienenmontage.

Zwei Lautsprecher werden über den effizienten und leistungsfähigen integrierten Class-D Verstärker mit 2x 20W (RMS) Ausgangsleistung versorgt.

Mit einer 3,5mm Klinkenbuchse bietet der AUDIOAMP einen unkomplizierte, flexiblen und leicht zu verwendenen Eingang.

Über eine weitere 3,5mm Klinkenbuchse kann das Audiosignal für weitere AUDIOAMP bereitgestellt werden.

Funktionsübersicht:

* REG-Montage

* 2 x 50 Watt Ausgangsleistung

* Potentialfreie Eingänge zur separaten Lautstärke-Regelung mit Mute-Funktion

* DSP Profile austauschbar

* Integrierter Digitaler Sound Prozessor (28/56 Bit DSP)

* 192 kHz Sample Rate

* 24 Bit AD / DA Wandler

* Class-D Verstärker

* Eingangs-Limiter

* Schutz vor Kurzschluss und Übertemperatur

* Überlastschutz

* Status LEDs

* Voreinstellbare Lautstärke über Tasten auf der Gehäusefront

* Auto Standby

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 24 V DC / 5 A

Leistungsaufnahme: 120 W

Anschluss: Schraubklemme

Klimabeständig: EN 50090-2-2

Umgebungstemperatur: 0 bis +35 °C

Rel. Feuchte (nicht kondensierend): 5 % bis 80 %

Mechanische Daten:

Montage: REG Gehäuse 4 TE

Maße (B x H x T) in mm: 72 x 90 x 63

Gehäuse: Kunststoff

Schutzart: IP20 (nach EN 60529)

Schnittstellen:

DSP Schnittstelle: Zum hochladen von DSP Profilen

Audio Line In: 1 Veff bei 10 kΩ über 3.5 mm Stereo Klinke Buchse,

Audio Line Out: 1 Veff bei 10 kΩ über 3.5 mm Stereo Klinke Buchse,

Lautsprecher Anschluss: 2 x 50 W RMS bei 4 Ω Schraubsteckklemme bis 3,6 mm2

Lautstärkeeinstellung: Potentialfreier Eingäng zur Steuerung der Lautstärke/Mute

Hersteller: BAB TECHNOLOGIE GmbH

Bezeichnung: AUDIOAMP

Art.-Nr.: 10540,

GTIN/EAN: 4260187361776,

Zolltarifnummer: #85198195,

Netto Gewicht: 0,170kg.

Preis / Stk.: EUR .............. (ohne MwSt.)

Vertrieb: BAB TECHNOLOGIE GmbH, Dortmund, Deutschland