AUDIOMODULE KNX SPEAKER - 10516

Das AUDIOMODULE ist ein hochwertiger Netzwerk Audio Streaming-Client mit DSP Chip (DSP (Audio) Profile auswählbar) und Stereo Lautsprecherausgang für eine Audiozone.

Geeignet aber auch für Multiroom Audio Lösung mit weiteren AUDIOMODULEN und zentralen Logitech™ Media Server.

Basierend auf der bewährten Squeezebox™ Technologie. Mit dem integrierten (autark) oder einem externen Logitech™ Media Server (Multiroom Lösung) verwendbar.

Diebstahl- und manipulationssicheren Einbau in den Installationsverteiler.

Audiowiedergabe von lokalen Audiodaten oder Internet-Radiostationen. Max. 32GB Audiodaten über lokale USB Anschlüsse.

Nutzung von Online-Diensten wie beispielsweise Spotify®.

Zusätzlich ausgestattet mit einen Line In Eingang für eine externe Quelle. Inklusive automatischer und manueller Umschaltfunktion auf externe Quelle.

Durch den KNX-Anschluss einfache und direkte Einbindung in KNX®-Anlagen, ohne zusätzliche Schnittstellen.

Parametrierung lediglich durch Vergabe von Gruppenadressen.

Ermöglicht die Bedienung Vorort über KNX®-Sensoren, sowie über Gebäudevisualisierungen oder Funktionen.

Einfache Einbindung durch Quick-Setup in CUBEVISION Visualisierung.

Integriertes Webinterface zur Konfiguration. Keine ETS für die Inbetriebnahme notwendig.

In Verbindung mit dem integriertem KNXnet/IP-Server dient das Gerät als KNXnet/IP-Router, Schnittstelle für die KNX®-Inbetriebnahme Software ETS oder Gateway zwischen EnOcean® und KNXnet/IP.

Zwei Lautsprecher werden über den effizienten und leistungsfähigen Class-D Verstärker mit 2x 20W (RMS) Ausgangsleistung versorgt.

Funktionsübersicht:

* Integrierter Logitech® Media Server für den autarken Betrieb

* Anbindung an einen externen Logitech® Media Server für Multiroom Lösungen

* Wiedergabe von Audiodaten über direkt verbundene USB Sticks

* Wiedergabe von Audiodaten aus dem lokalen Netzwerk über UPnP Freigabe

* Wiedergabe von Internetradiostationen

* Wiedergabe über UPnP direkt vom Smart-Phone oder -Tablet über Netzwerk

* Einbindung von Spotify®-Accounts

* Dynamische Playlistenverwaltung

* Wiedergabesteuerung (Play/Pause, Suchlauf, Titel und Playlisten)

* Lautstärke per 1Bit, 4Bit (inkl. Stufendimmen) und 1Byte veränderbar

* Speichern der Lautstärke für jede Wiedergabequelle

* Setzen von maximaler und minimaler Lautstärke per Konfiguration

* Setzen von maximaler und minimaler Lautstärke per Kommunikationsobjekte

* Senden von Musikinformationen (Titel, Interpret, Album und Playlistenname) als 14Byte Wert

* 4-zeilige komfortable Playlistenauswahl für KNX Visualisierungen

* Bereitstellung des aktuellen Cover für Visualisierungen

* Dynamische Textanzeige der ausgelösten Funktionen und aktuellen Musikinformationen

* Manuelle Umschaltung zwischen Media Server und externer Quelle über KNX Gruppenadresse

* Festlegen der bevorzugten Quelle, über KNX Gruppenadresse veränderbar

* Automatische Umschaltung zwischen Media Server und externer Quelle

* Umfangreiche Konfiguration der automatischen Umschaltung

* Integrierter Digitaler Sound Prozessor (DSP)

* DSP (Audio) Profile auswählbar

* Class-D Verstärker

* Konfigurationsfreie zur Integration in die CUBE VISION Visualisierung (Quick-Setup)

* Automatische Vergabe der KNX Gruppenadressen

* KNXnet/IP Server (tunneling und routing Protokoll)

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 24 V DC / 3 A

Leistungsaufnahme: max. 72 W

Anschluss: Schraubklemme

Klimabeständig: EN 50090-2-2

Umgebungstemperatur: –5 bis +35 °C

Rel. Feuchte (nicht kondensierend): 5 % bis 80 %

Mechanische Daten:

Montage: REG Gehäuse 4 TE

Maße (B x H x T) in mm: 72 x 90 x 63

Gehäuse: Kunststoff

Schutzart: IP20 (nach EN 60529)

Schnittstellen:

KNX®: Twisted Pair über Schraubklemme,

Ethernet über RJ45-Buchse,

Audio Line In: 1 Veff bei 10 kΩ über 3.5 mm Stereo Klinke Buchse,

Lautsprecher Anschluss: 2 x 20 W RMS bei 4 Ω Schraubsteckklemme bis 3,6 mm2,

USB 2.0: 4 x USB-Stick bis zu 32 GB (Audiodaten).

Hersteller: BAB TECHNOLOGIE GmbH,

Bezeichnung: AUDIOMODULE KNX SPEAKER,

Art.-Nr.: 10516,

GTIN/EAN: 4260187361745,

Netto Gewicht: 0,170kg.

Preis / Stk.: EUR .............. (ohne MwSt.)

Vertrieb: BAB TECHNOLOGIE GmbH, Dortmund, Deutschland