DUODMX GATEWAY EnOcean - 12031

Das DUO DMX GATEWAY EnOcean ist über das EnOcean Funk Bussystem (EnOcean Funkmodul integriert) und die native Applikation "DUO DMX APP" (kostenlose APP für iOS® und Android®) steuerbar.

Als Deckeneinbaugerät konzipiert, ist es mittels optionalen Hutschienenadapters auch für die Montage in der Unterverteilung geeignet.

Ausgestattet ist es mit zwei unabhängig voneinander programmierbaren DMX-Ausgängen mit jeweils 512 Kanälen.

Lichtszenen und einzelne DMX-Kanäle (Schalten und Dimmen) lassen sich direkt über KNX-Gruppenadressen steuern.

Ausgewählte Lichtszenen sind über einen zusätzlichen potentialfreien Eingang steuerbar.

Die Programmierung der Lichtszenen geschieht über eine professionelle DMX Software („DMX Configurator“, im Lieferumfang).

Inkl. Antenne mit 2,50m Kabel, Magnetfuß mit SMA Stecker.

Die Verbindung mit einem IP-Netzwerk erfolgt per (RJ45) Netzwerkkabel.

Funktionsübersicht:

* Steuern von DMX Teilnehmern über EnOcean

* Schalten und Dimmen (relativ und absolut) von DMX Kanälen

* Memory Funktion (letzter Dimmwert bei Einschalten von DMX Kanälen)

* Soft On/Off für die DMX Kanäle 1-128

* Gruppen definieren und zentral Steuern

* Sequenzen direkt im DUO DMX GATEWAY ablegen und über EnOcean auslösen

* Direkte Steuerung über das lokale Netzwerk per APP (für iOS® und Android®)

* Zwei autarke DMX Schnittstellen

* Professionelle DMX Software

* Vordefinierte Lichtszenen über einen potentialfreien Kontakt triggern

* Eingebautes EnOcean Funkmodul

* EnOcean Repeater Funktion (Level 1 und Level 2 Repeater)

* Verbindung zum Netzwerk per Netzwerkkabel

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 12-32 V DC

Leistungsaufnahme: 1,2 VA

Anschluss: Schraubklemme

Klimabeständig: EN 50090-2-2, Klasse 3K5

Umgebungstemperatur: -5 bis +45 °C

Lagertemperatur: -10 bis +60 °C

Rel. Feuchte (nicht kondensierend): <95 % r.F.

Mechanische Daten:

Montage: Deckeneinbau/Über Hutschienenadapter - EN 50022 – 35x7,5

Maße (B x H x T) in mm:

ohne Befestigungslaschen: 50 x 26 x 116

Mit Befestigungslaschen: 50 x 26 x 146

Gehäuse: Kunststoff

Schutzart: IP20 (nach EN 60529)

Schnittstellen:

Anschluss: Power over Ethernet (PoE) oder über Schraubklemme

LAN: Ethernet über RJ45-Buchse

EnOcean Antennenanschluss  (externe Antenne);

DMX: 2x DMX512.

Kontakteingang zum Auslösen von Lichtszenen

Hersteller: BAB TECHNOLOGIE GmbH

Bezeichnung: DUODMX GATEWAY ENOCEAN

Art.-Nr.: 12031,

GTIN/EAN: 4260187361707,

Netto Gewicht: 0,130kg.

Preis / Stk.: EUR .............. (ohne MwSt.)

Vertrieb: BAB TECHNOLOGIE GmbH, Dortmund, Deutschland