DUODMX GATEWAY IP SR - 12111

Das DUO DMX GATEWAY IP SR ist über KNXnet/IP und die kostenlose native Applikation "DUO DMX APP" (APP für iOS® und Android®) steuerbar.

Als Deckeneinbaugerät konzipiert, ist es mittels optionalen Hutschienenadapters auch für die Montage in der Unterverteilung geeignet.

Ausgestattet ist es mit zwei unabhängig voneinander programmierbaren DMX-Ausgängen mit jeweils 512 Kanälen.

Lichtszenen und einzelne DMX-Kanäle (Schalten und Dimmen inkl. Statusrückmeldung) lassen sich direkt über KNX-Gruppenadressen steuern.

Ausgewählte Lichtszenen sind über einen zusätzlichen potentialfreien Eingang steuerbar.

Die Programmierung der Lichtszenen geschieht über eine professionelle DMX Software („DMX Configurator“, im Lieferumfang) .

Jeder Kanal kann auf Wunsch als DMX Slave oder DMX Master konfiguriert werden (bidirektional).

Die Verbindung mit einem IP-Netzwerk erfolgt per (RJ45) Netzwerkkabel.

Funktionsübersicht:

* Steuern von DMX Teilnehmern über KNXnet/IP

* Steuern von KNX Teilnehmern auch über DMX

* Schalten und Dimmen (relativ und absolut inkl. Statusrückmeldung) von DMX Kanälen

* Memory Funktion (letzter Dimmwert bei Einschalten von DMX Kanälen)

* Soft On/Off für die DMX Kanäle 1-128

* Gruppen definieren und zentral Steuern

* Sequenzen direkt im DUO DMX GATEWAY ablegen und über KNX Steuern

* Direkte Steuerung über das lokale Netzwerk per APP (für iOS® und Android®)

* Zwei autarke DMX Schnittstellen

* Professionelle DMX Software

* Vordefinierte Lichtszenen über einen potentialfreien Kontakt triggern

* keine ETS Applikation notwendig

* Rückmeldung von Zuständen über KNXnet/IP

* Verbindung zum Netzwerk per Netzwerkkabel

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 12-32 V DC

Leistungsaufnahme: 1,2 VA

Anschluss: Schraubklemme

Klimabeständig: EN 50090-2-2, Klasse 3K5

Umgebungstemperatur: -5 bis +45 °C

Lagertemperatur: -10 bis +60 °C

Rel. Feuchte (nicht kondensierend): <95 % r.F.

Mechanische Daten:

Montage: Deckeneinbau/Über Hutschienenadapter - EN 50022 – 35x7,5

Maße (B x H x T) in mm:

ohne Befestigungslaschen: 50 x 26 x 116

Mit Befestigungslaschen: 50 x 26 x 146

Gehäuse: Kunststoff

Schutzart: IP20 (nach EN 60529)

Schnittstellen:

Anschluss: Power over Ethernet (PoE) oder über Schraubklemme

LAN: Ethernet über RJ45-Buchse

DMX: 2x DMX512.

Kontakteingang zum Auslösen von Lichtszenen

Hersteller: BAB TECHNOLOGIE GmbH

Bezeichnung: DUODMX GATEWAY IP SR

Art.-Nr.: 12111,

GTIN/EAN: 4260187361660,

Zolltarifnummer: #85176200,

Netto Gewicht: 0,120kg.

Preis / Stk.: EUR .............. (ohne MwSt.)

Vertrieb: BAB TECHNOLOGIE GmbH, Dortmund, Deutschland