DUODMX GATEWAY REG KNX SR - 12521

Das DUO DMX GATEWAY KNX SR ist über KNX/TP und die native Applikation "DUO DMX APP" (kostenlose APP für iOS® und Android®) steuerbar.

Als REG Gehäuse konzipiert, ist es für die Montage in der Unterverteilung geeignet.

Ausgestattet ist es mit zwei unabhängig voneinander programmierbaren DMX-Ausgängen mit jeweils 512 Kanälen.

Lichtszenen und einzelne DMX-Kanäle (Schalten und Dimmen inkl. Statusrückmeldung) lassen sich direkt über KNX-Gruppenadressen steuern.

Ausgewählte Lichtszenen sind über einen zusätzlichen potentialfreien Eingang steuerbar.

Die Programmierung der Lichtszenen geschieht über eine professionelle DMX Software („DMX Configurator“, im Lieferumfang).

Jeder der beiden Kanäle kann auf Wunsch als DMX Slave oder DMX Master konfiguriert werden (bidirektional).

Die Verbindung mit einem IP-Netzwerk erfolgt per (RJ45) Netzwerkkabel.

Funktionsübersicht:

* Steuern von DMX Teilnehmern über KNX/TP und KNXnet/IP

* Steuern von KNX Teilnehmern auch über DMX

* Schalten und Dimmen (relativ und absolut inkl. Statusrückmeldung) von DMX Kanälen

* Memory Funktion (letzter Dimmwert bei Einschalten von DMX Kanälen)

* Soft On/Off für die DMX Kanäle 1-128

* Gruppen definieren und zentral Steuern

* Sequenzen direkt im DUO DMX GATEWAY ablegen und über KNX Steuern

* Direkte Steuerung über das lokale Netzwerk per kostenloser APP (für iOS® und Android®)

* Zwei autarke DMX Schnittstellen

* Professionelle DMX Software

* Vordefinierte Lichtszenen über einen potentialfreien Kontakt triggern

* Eingebauter KNX Busankoppler

* keine ETS Applikation notwendig

* Rückmeldung von Zuständen über KNX/TP

* Verbindung zum Netzwerk per Netzwerkkabel

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 12-32 V DC

Leistungsaufnahme: 1,2 VA

Anschluss: Schraubklemme

Klimabeständig: EN 50090-2-2, Klasse 3K5

Umgebungstemperatur: -5 bis +45 °C

Lagertemperatur: -10 bis +60 °C

Rel. Feuchte (nicht kondensierend): <95 % r.F.

Mechanische Daten:

Montage: REG Gehäuse 4TE

Maße (B x H x T) in mm: 70x90x63

Gehäuse: Kunststoff

Schutzart: IP20 (nach EN 60529)

Schnittstellen:

Anschluss: Über Schraubklemme

KNX®: Twisted Pair über Schraubklemme

LAN: Ethernet über RJ45-Buchse

DMX: 2x DMX512.

Kontakteingang zum Auslösen von Lichtszenen

Hersteller: BAB TECHNOLOGIE GmbH

Bezeichnung: DUODMX GATEWAY REG KNX SR

Art.-Nr.: 12521,

GTIN/EAN: 4260187362025,

Netto Gewicht: 0,170kg.

Preis / Stk.: EUR .............. (ohne MwSt.)