DUODMX GATEWAY Standalone - 12041

Das DUO DMX GATEWAY Standalone ist über die native Applikation "DUO DMX APP" (kostenlose APP für iOS® und Android®) steuerbar.

Als Deckeneinbaugerät konzipiert, ist es mittels optionalen Hutschienenadapters auch für die Montage in der Unterverteilung geeignet.

Ausgestattet ist es mit zwei unabhängig voneinander programmierbaren DMX-Ausgängen mit jeweils 512 Kanälen.

Lichtszenen und einzelne DMX-Kanäle (Schalten und Dimmen) lassen sich direkt über die APP steuern.

Ausgewählte Lichtszenen sind über einen zusätzlichen potentialfreien Eingang steuerbar.

Die Programmierung der Lichtszenen geschieht über eine professionelle DMX Software („DMX Configurator“, im Lieferumfang) .

Die Verbindung mit einem IP-Netzwerk erfolgt per (RJ45) Netzwerkkabel.

Funktionsübersicht:

* Steuern von DMX Teilnehmern über eine native APP

* Dimmen (relativ und absolut) von DMX Kanälen

* Sequenzen direkt im DUO DMX GATEWAY ablegen und über die APP auslösen

* Direkte Steuerung über das lokale Netzwerk per APP (für iOS® und Android®)

* Zwei autarke  DMX Schnittstellen

* Professionelle DMX Software

* Vordefinierte Lichtszenen über einen potentialfreien Kontakt triggern

* Verbindung zum Netzwerk per Netzwerkkabel

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 12-32 V DC

Leistungsaufnahme: 1,2 VA

Anschluss: Schraubklemme

Klimabeständig: EN 50090-2-2, Klasse 3K5

Umgebungstemperatur: -5 bis +45 °C

Lagertemperatur: -10 bis +60 °C

Rel. Feuchte (nicht kondensierend): <95 % r.F.

Mechanische Daten:

Montage: Deckeneinbau/Über Hutschienenadapter - EN 50022 – 35x7,5

Maße (B x H x T) in mm:

ohne Befestigungslaschen: 50 x 26 x 116

Mit Befestigungslaschen: 50 x 26 x 146

Gehäuse: Kunststoff

Schutzart: IP20 (nach EN 60529)

Schnittstellen:

Anschluss: Power over Ethernet (PoE) oder über Schraubklemme

LAN: Ethernet über RJ45-Buchse

DMX: 2x DMX512.

Kontakteingang zum Auslösen von Lichtszenen

Hersteller: BAB TECHNOLOGIE GmbH

Bezeichnung: DUODMX GATEWAY Standalone

Art.-Nr.: 12041,

GTIN/EAN: 4260187361622,

Netto Gewicht: 0,120kg.

Preis / Stk.: EUR .............. (ohne MwSt.)

Vertrieb: BAB TECHNOLOGIE GmbH, Dortmund, Deutschland