DUODMX GATEWAY Standalone WLAN - 12041w

Das DUO DMX GATEWAY Standalone WLAN ist über die native Applikation "DUO DMX APP" (kostenlose APP für iOS® und Android®) steuerbar.

Als Deckeneinbaugerät konzipiert, ist es mittels optionalen Hutschienenadapters auch für die Montage in der Unterverteilung geeignet.

Ausgestattet ist es mit zwei unabhängig voneinander programmierbaren DMX-Ausgängen mit jeweils 512 Kanälen.

Lichtszenen und einzelne DMX-Kanäle (Schalten und Dimmen) lassen sich direkt über die APP steuern.

Ausgewählte Lichtszenen sind über einen zusätzlichen potentialfreien Eingang steuerbar.

Die Programmierung der Lichtszenen geschieht über eine professionelle DMX Software („DMX Configurator“, im Lieferumfang) .

Inkl. externer WLAN Antenne mit 2,50m Kabel, Magnetfuß mit SMA Stecker.

Die Verbindung mit einem IP-Netzwerk erfolgt per WLAN.

Funktionsübersicht:

* Steuern von DMX Teilnehmern über eine native APP

* Dimmen (relativ und absolut) von DMX Kanälen

* Sequenzen direkt im DUO DMX GATEWAY ablegen und über die APP auslösen

* Direkte Steuerung über das lokale Netzwerk per APP (für iOS® und Android®)

* Zwei autarke DMX Schnittstellen

* Professionelle DMX Software

* Vordefinierte Lichtszenen über einen potentialfreien  Kontakt triggern

* Verbindung zum Netzwerk per WLAN

Technische Daten:

Spannungsversorgung: 12-32 V DC

Leistungsaufnahme: 1,2 VA

Anschluss: Schraubklemme

Klimabeständig: EN 50090-2-2, Klasse 3K5

Umgebungstemperatur: -5 bis +45 °C

Lagertemperatur: -10 bis +60 °C

Rel. Feuchte (nicht kondensierend): <95 % r.F.

Mechanische Daten:

Montage: Deckeneinbau/Über Hutschienenadapter - EN 50022 – 35x7,5

Maße (B x H x T) in mm:

ohne Befestigungslaschen: 50 x 26 x 116

Mit Befestigungslaschen: 50 x 26 x 146

Gehäuse: Kunststoff

Schutzart: IP20 (nach EN 60529)

Schnittstellen:

Anschluss: Power over Ethernet (PoE) oder über Schraubklemme

WLAN Antennenanschluss

DMX: 2x DMX512.

Kontakteingang zum Auslösen von Lichtszenen

Hersteller: BAB TECHNOLOGIE GmbH

Bezeichnung: DUODMX GATEWAY Standalone WLAN

Art.-Nr.: 12041w,

GTIN/EAN: 4260187361639,

Netto Gewicht: 0,130kg.

Preis / Stk.: EUR .............. (ohne MwSt.)

Vertrieb: BAB TECHNOLOGIE GmbH, Dortmund, Deutschland