EIBPORT V3 EnOcean

Art.-Nr.: 13104

EIBPORT V3 EnOcean verbindet EnOcean mit Ethernet und enthält Automatisierungs- und Visualisierungsfunktionen. Darüber hinaus lassen IoT-Anwendung über standardisierte Schnittstellen integrieren. Serienmäßig hat jeder EIBPORT vier S0-Schnittstellen und eine USB-Schnittstelle zur Nutzung von 1-Wire Sensoren über einen USB-Busmaster. Über die integrierte KNX-IP-Router Funktionalität ist das Gerät auch KNXnet/IP-EnOcean Gateway. Darüber hinaus enthält der EIBPORT folgende Funktionalitäten:

* Webvisualisierung für alle Endgeräte

* freie Visualisierung CONTROL L

* innovative CUBEVISION Visualisierung

* Visualisierungs-App für iOS® & Android®

* Lizenzkostenfrei & Plattformunabhängig

* einfacher Visualisierungseditor (angelehnt an Bildbearbeitungsprogramme)

* web-basierter, grafischer LOGIKEDITOR

* HTTPS-Zugriff möglich

* Verschlüsselte Benutzerauthentifizierung

* Einbindung von IP-Netzwerk Kameras

* Zeitsynchronisation mit NTP-Server

* RSS-Feed Anzeigeelement

* integrierter VPN-Server

* BAB SECURELINK integriert

* Adressübernahme aus der ETS

* Busmonitor und Datenaufzeichnung (500.000 Telegramme)

* Adresszustandstabelle zur Initialisierung

* Keine Datenpunktlimitierung

Integrierte Dienste:

* Wochenuhr, Jahresuhr, Sondertageuhr, Astrouhr

* Treppenhausfunktion, Verzögerer

* Logiken, Lichtszenen

* Vergleicher, Schwellwertschalter, Hysterese, Multiplexer

* Zeit- & Datumssender

* E-Mail (dadurch auch SMS via E-Mail)

* SMS direkt senden & empfangen (in Verbindung mit GSM-Modul)

* Störmeldeverarbeitung

* Infrarot- & RS-232 Anbindung per UDP

* UDP-Empfänger & Sender

* Zyklischer Sender

* Integration von ekey®-home & multi

* Monitor für ABB-DALI®-Gateway

* SONOS® Steuerung

* AUDIOMODULE Steuerung

* SQL-Datalogging

* ETS-Fernprogrammierung (KNXnet/IP Tunneling)

* KNXnet/IP Routing

* Raumtemperaturregelung

* HTTP-Request mit Antwortauswertung über reguläre Ausdrücke

* Mathematik Modul, Integrierer

* Zähler, Impulszähler

* Wake on LAN

* Anlagenkopplung

* 1-Wire USB-Anbindung

* Impulszähler für S0 Schnittstelle

LOGIK EDITOR Logikelemente & Funktionen:

* Astrouhr, Kalender, Wochenuhr, Zeitgeber

* Binäre Logik, Schwellwert, Torobjekt, Wertespeicher

* Datenkonverter, Statistik, Transformator, Verteiler

* Szene, Treppenhausautomat, Verzögerer, Vergleicher

* HTTP-Abfrage, Text Prozessor. Lua Script

* Wertespeicher, Zyklischer Sender

* Dashboard

* Grafische Verknüpfung im Webbrowser

* Bussystemunabhängige Datenpunktverknüpfung

* Import von knxproj.-Datei o. ESF-Daten aus dem Visualisierungs-Editor

* Simulation mit Zeitrafferfunktion

* Konfiguration mit Hilfe von nicht aktiven Arbeitskopien

* Einzelne Logikgruppen importierten & exportieren

* Sondertagskonfiguration mit der Möglichkeit iCal-Daten zu importieren

* Vereinfachte Konfiguration dank sog. „Tools“

Optionale Zusatzsoftware:

* BAB STARTER

* CUBEVISION APP (Android® & iOS®)

* CONTROL R Belegungsplansteuerung

* CONTROL W Desktop Widget

* DATAWAREHOUSE 2 zur Daten- und Verbrauchsanalyse

EIBPORT kann bis zu 50 Visualisierungs-Clients mit KNX-Daten versorgen. Das Visualisierungsprogramm kann bis zu 200 unterschiedliche Benutzer verwalten und die Anzahl der Visualisierungsprojekte ist nur durch den Speicherplatz begrenzt. Zur besseren internen Verarbeitung, werden EnOcean Telegramme auf KNX-Gruppenadressen umgesetzt. Das Gerät hält permanent den Zustand aller 32766 KNX-Adressen sowie 32768 virtuelle Adressen vor, aus denen über den Zeitstempel alle Objektzustände abgeleitet werden können (Adresszustandstabelle, keine Businitialisierung nötig). Für die Verbrauchsanzeige speichert EIBPORT 500.000 historische Telegrammdaten. Das Gerät ist lüfterlos und beinhaltet keine drehenden Teile. Der Energieverbrauch liegt < 5 W.

Technische Daten:

* Spannungsversorgung: 12–30 V DC

* Leistungsaufnahme: <= 5 VA

* Betriebssystem: Embedded Linux

* X86 600 MHz CPU, 256 MB RAM, 4 GB Flash

* Klimabeständig: EN 50090-2-2

* Umgebungstemperatur: 0 bis 40 °C

* Rel. Feuchte (nicht kondensierend): 5 % bis 80 %

Besonderheiten:

* CUBEVISION integriert

* S0 / 1-Wire serienmäßig

* webbasierter LOGIK EDITOR integriert

Mechanische Daten:

* Montage: REG Gehäuse 8 TE

* Maße (B x H x T) in mm: 144 x 90 x 64,5

* Gehäuse: Kunststoff

* Gewicht: ca. 0,4 kg

* Schutzart: IP20 (nach EN 60529)

Schnittstellen (variantenabhängig):

* KNX®/TP über Busklemme (nur bei KNX-Varianten)

* Ethernet über RJ45-Buchse

* 1-Wire über USB

* 4 S0-Schnittstellen

* EnOcean® über externe SMA-Antenne (nur bei EnOcean-Varianten)

* GSM® über externe SMA®-Antenne (nur bei GSM-Varianten)

* Powernet: 230V Netzankoppler mit zusätzlichen 1,5 TE (nur bei Powernet-Varianten)

EnOcean-Schnittstelle:

* Reichweite 300 m Freifeld / 30 m Gebäude (abhängig v. Baumaterial)

* Eingangsobjekte: beliebig viele

* Ausgangsobjekte: 128

* Viele voreingestellte EnOcean® Profile (siehe "EnOcean Kompatibilitätsliste")

* Kann als Repeater genutzt werden

* Neuestes STM 300 Transceiver Modul

* Externe Antenne: 2,50 m Kabel, Magnetfuß und SMA-Stecker

Montage: Reiheneinbaugerät für die Hutschiene Typ EN 500022-35 x 7,5

Bezeichnung: EIBPORT V3 EnOcean

Art.-Nr: 13104

GTIN/EAN: 4260187360649

Gewicht: 350g

Preis / Stk.: EUR .............. (ohne MwSt.)

Hersteller: BAB TECHNOLOGIE GmbH, Dortmund