FACILITY MASTER – 10310

Der FACILITYMASTER vereint EIBPORT, DATALOGGER, APPMODULE, KNXEASY und AUDIOSERVER in einem Gerät. Das garantiert einen einzigartigen Leistungsumfang, ideal für die umfangreichen Anforderungen größerer Projekte. Darüber hinaus bietet die professionelle Server-Hardware eine hervorragende Leistungsfähigkeit. Die Verbindung von EIBPORT und APPMODULE ermöglicht die vielseitige Integration von Drittanwendungen. Der EIBPORT bietet dabei Visualisierungs- und Automatisierungsfunktion, während das APPMODULE die umfangreiche Anwendungsbibliothek aus dem BAB APP Market (www.bab-appmarket.de) beisteuert. Für eine Liegenschaftsanbindung und -verwaltung ohne großen Konfigurationsaufwand steht dem FACILITYMASTER BAB SECURELINK zur Verfügung. BAB SECURELINK ist auch in EIBPORT und LINKMODULE implementiert und ermöglicht eine verschlüsselte Anlagenkopplung über Netzwerkdomänen hinweg. Auf diese Weise sind die einzelnen Liegenschaften in Nu über das Internet oder Intranet angebunden. Eine professionelle Datenaufzeichnung bietet der FACILITYMASTER mit Hilfe des integrierten DATALOGGER. Dieser zeichnet bis zu 36 Millionen Datensätze in einer internen SQL Datenbank auf und verschickt auf Wunsch regelmäßig eine Excel Datei per E-Mail. Um das Portfolio abzurunden sind außerdem KNXEASY und AUDIOSERVER integriert. Mit Hilfe von KNXEASY lassen sich Nicht-KNX-fähige Anlagen über ein einfaches ASCII Protokoll einbinden, während AUDIOSERVER der Multiroom-Anlage mit AUDIOMODULE dient.

Bestandteile des FACILITY MASTER:

- EIBPORT – Automatisierungs- und Visualisierungsgateway

- DATA LOGGER – Aufzeichnung der KNX Kommunikation

- KNX EASY – Bidirektionale KNX / ASCII Kommunikation

- APP MODULE – Plattform zur Ausführung von Applikationen aus dem BAB APP MARKET

- AUDIO SERVER – Musikserver für AUDIOMODULE und Squeezebox Player

- CONTROL W – Desktop Client für EIBPORT

- CONTROL R – Lizenz zur Nutzung der EIBPORT Belegungsplanfunktionalität

Funktionsübersicht EIBPORT:

* Webvisualisierung für alle Endgeräte

* freie Visualisierung CONTROL L

* innovative CUBEVISION Visualisierung

* Visualisierungs-App für iOS® & Android®

* Lizenzkostenfrei & Plattformunabhängig

* einfacher Visualisierungseditor (angelehnt an Bildbearbeitungsprogramme)

* web-basierter, grafischer Job-Editor (verfügbar 2017)

* HTTPS-Zugriff möglich

* Verschlüsselte Benutzerauthentifizierung

* Einbindung von IP-Netzwerk Kameras

* Zeitsynchronisation mit NTP-Server

* RSS-Feed Anzeigeelement

* integrierter VPN-Server

* BAB SECURELINK integriert

* Adressübernahme aus der ETS

* Busmonitor und Datenaufzeichnung (500.000 Telegramme)

* Adresszustandstabelle zur Initialisierung

* Keine Datenpunktlimitierung

Integrierte Dienste EIBPORT:

* Wochenuhr, Jahresuhr, Sondertageuhr, Astrouhr

* Treppenhausfunktion, Verzögerer

* Logiken, Lichtszenen

* Vergleicher, Schwellwertschalter, Hysterese, Multiplexer

* Zeit- & Datumssender

* E-Mail (dadurch auch SMS via E-Mail)

* SMS direkt senden & empfangen (GSM-Modul)

* Störmeldeverarbeitung

* Infrarot- & RS-232 Anbindung per UDP

* UDP-Empfänger & Sender

* Zyklischer Sender

* Integration von ekey®-home & multi

* Monitor für ABB-DALI®-Gateway

* SONOS® Steuerung

* AUDIOMODULE Steuerung

* ETS-Fernprogrammierung

* KNXnet/IP Routing

* Raumtemperaturregelung

* HTTP-Request mit Antwortauswertung über reguläre Ausdrücke

* Mathematik Modul, Integrierer

* Zähler, Impulszähler

* Wake on LAN

* Anlagenkopplung

Funktionsübersicht DATA LOGGER:

* Verbrauchsdaten Aufzeichnung in interne und extern SQL Datenbank

* Automatische E-Mail Versand der aufgezeichneten Daten im XLS, XML, CSV oder SQL Format (täglich, wöchentlich oder monatlich)

* Export der Datenbank über das Webinterface im XLS, CSV, XML oder SQL Format.

Funktionsübersicht KNX EASY:

* Transformation von KNXnet/IP-Telegrammen in frei definierbaren ASCII Code, bidirektional

Funktionsübersicht APP MODULE:

* Integration von IoT- und Drittanwendungen mit Hilfe von individuell nachladbaren Apps

* Nutzung aller Apps aus dem BAB APPMARKET

* Anbindung über KNXnet/IP

Funktionsübersicht AUDIO SERVER:

* Logitech Media Server für AUDIO MODULE und die Ansteuerung über EIBPORT / CUBEVISION MODULE

* Datenquelle über UPnP

Funktionsübersicht CONTROL W:

* Desktop-Widget zur Ansteuerung Schalt-, Dimm-, Jalousieaktoren und Raumtemperaturreglern

* Ablage der Projektdaten im EIBPORT

* Client- und Projekttierungssofware inklusive

* 256 gleichzeitige Verbindungen und bis zu 2000 Clients möglich

Funktionsübersicht CONTROL R:

* Belegungsabhängige Steuerung von Räumen von bis zu 2 Jahren im Voraus

* Visualsierungselement zur manuellen Anpassung der Belegung im laufenden Betrieb

* Lizenz bereits vorgeladen

Optionale (kostenlose) Zusatzsoftware:

* BAB STARTER

* CUBEVISION APP (Android® & iOS®)

Kapazität:

* 256 gleichzeitige Visualisierungsverbindungen

* bis zu 2000 CONTROL W Clients

* bis zu 2000 integrierte Dienste

* 36 Millionen Datensätze

Technische Daten:

* Betriebsspannung: 230 V AC

* Prozessor: Intel® Core™ i3-8100 Prozessor (8 Gen.)

* Arbeitsspeicher: 4 GB 2400 MHz DDR4

* HDD: 2 x 500 GB SATA3 RAID 1

Mechanische Daten:

* Montage: 19 Zoll Einschub 2 HE

* Frontplatte: 3 mm Aluminium eloxiert

* Chassis: Stahlblech feuerverzinkt, RAL 9006 Weißaluminium

Schnittstellen:

* KNX® über KNXnet/IP

* LAN: 2 x Gigabit Ethernet

* Seriell: COM 1

Betriebssystem:

* Linux® OS

Hersteller:

BAB TECHNOLOGIE GmbH, Dortmund

Type: FACILITY MASTER

Art-Nr.: 10310

GTIN/EAN: 4260187361325

Gewicht: 6kg