SMART SURFACE 215 Crystal White / Obsidian Black

Das SMART SURFACE zeichnet sich durch hohe Leistung, Low-Energy-Technologie, Hardware nach Industriestandard, kapazitiven Multi-Touch, Full HD Display, Präsenzmelder und Schnellzugriffstasten (SMART DOTS) aus.

Das SMART SURFACE ist ein x86 Industrie PC und in der Standardausführung mit Intel® Pentium N3710 quad-core 1,6 GHz, 4 GB DDR3L RAM und 60 GB mSATA Industrie-Flashspeicher ausgestattet.

Der Touch arbeitet mit kapazitiver Multi-Touch-Technologie unter einer gehärteten Schutzscheibe (mit schwarz hinter druckten Rahmen).

Am unteren Bildschirmrand sind 6 SMART DOTS mit kapazitivem Sensor hinter der Glasfläche unterlegt. Davon können 4 Stück mit frei definierbaren Funktionen parametriert werden, zwei weitere sind versteckt angebracht und dienen zum Ein-/Ausschalten bzw. zur Helligkeitseinstellung.

Der integrierte Präsenzmelder mit Radartechnologie ist unsichtbar hinter der Front verbaut und steuert das SMART SURFACE.

Auf dem Panel ist die Software CONTROL T 2 vorinstalliert. Diese ermöglicht mehrere frei wählbare Web-Anwendungen (wie Gebäudevisualisierung, Verkehrsnachrichten, Wettervorhersage etc.) in einer gemeinsamen Oberfläche übersichtlich anzuordnen.

Technische Daten 21,5 Zoll (54,6 cm):

- Panel PC mit Kapazitive Multi Touch Technologie

- Front: durchgängige gehärtete Schutzscheibe

- Frontfarbe: Obsidian Black

- Display: Industrie Farb-TFT-Display 21,5''

- Helligkeit: 400cd/m², LED-Backlight 50k hrs

- Auflösung: FullHD, 1920x1080

- Gehäuse: Edelstahl

- Lüfter: lüfterlos

- CPU: Intel® Core™ i3-8145UE 3.90 GHz (Burst) I 2.2 GHz, Dual Core - 4 Threads, 4MB L2 cache

- Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4 RAM

- Speicher: 64 GB mSATA Industrie-Flashspeicher

- Grafik: Intel HD Graphics 620

- Anschlüsse:

  - Netzwerk: 1 x Ethernet Anschluss, 10/100/1000 Mbit/s

  - USB: 4 x Ports (2 x USB 2.0 / 2 x USB 3.0) 
+ 1 x Port (USB 2.0 in Service-Stellung zugänglich)

  - Video Ausgang: 1 x HDMI

  - SPDIF: 1 x TOSLink (POF) & 1 x RCA (Koaxial)

  - Audio Ausgang: 1 x Klinkenbuchse Stereo, 3,5 mm

  - Mikrophon Eingang: 1 x Klinkenbuchse, 3,5 mm

  - Lautsprecher: 2 x 2,8 W Lautsprecher (eingebaut)

- Sensor: Präsenzmelder mit Radartechnologie

- Sensortasten: 6 x (2 x Sensortasten (Power/Helligkeit) 
+ 4 x Sensortasten frei konfigurierbar)

- Spannungsversorgung 18-60 V DC über 3pol, Klemme

  - Leistungsaufnahme i3 CPU bei 24V DC max. 2,5 A, ca. 60W max.

- Maße B x H x T (in mm; ohne Wallbox und Universal Cover Frame): 561x355x78

- Umgebungstemperatur 0 - 45 °C (bei Betrieb)

- Gewicht: 8,5 kg

Artikelname: SMART SURFACE 215 Obsidian Black

Hersteller: BAB TECHNOLOGIE GmbH

Artikel Nr: 04903s

GTIN/EAN: 4260187361875

Preis / Stk.: EUR .............. (ohne MwSt.)

Vertrieb: BAB TECHNOLOGIE GmbH, Dortmund

Notwendiges Zubehör:

Artikelname: Betriebssystem Windows 10 IoT Enterprise LTSC Lizenz

Windows 10 IoT Enterprise Muti Language vorinstalliert und geprüft

Artikel Nr: 04991

Preis / Stk.: EUR .............. (ohne MwSt.)

Vertrieb: BAB TECHNOLOGIE GmbH, Dortmund

Artikelname: Wallbox für SAMRT SURFACE 215

Wallbox für Montagerahmen des SMART SURFACE 21,5“ (54,6 cm).

Für den Einbau in Wände und Hohlwände mit Feinjustierung

Hersteller: BAB TECHNOLOGIE GmbH

Artikel Nr: 04923

GTIN/EAN: 4260187361929

Preis / Stk.: EUR .............. (ohne MwSt.)

Vertrieb: BAB TECHNOLOGIE GmbH, Dortmund

Artikelname: Universal Cover Frame für SMART SURFACE 133

Universal – Abschlussrahmen für die flächenbündige sowie konventionelle Montage des SMART SURFACE (zum Schutz der hochwertigen Glasoberfläche).

Hersteller: BAB TECHNOLOGIE GmbH

Artikel Nr: 04933

GTIN / EAN: 4260187361967

Preis / Stk.: EUR .............. (ohne MwSt.)

Vertrieb: BAB TECHNOLOGIE GmbH, Dortmund

Optionales Zubehör:

Artikelname: Clear Voice Module

In Verbindung mit einer Voice Intercom Anlage (z.B. Busch-Welcome®) sorgt diese Modul Dank der Clear Voice Technology für eine echofreie und glasklare Sprachübertragung.

Das Modul wird zusammen mit einem Mikrofon im SMART SURFACE vorinstalliert.

Artikel Nr: 04940

GTIN / EAN:

Preis / Stk.: EUR .............. (ohne MwSt.)

Vertrieb: BAB TECHNOLOGIE GmbH, Dortmund

Artikelname: Netzteil PSM4/96.24

Passendes Netzteil für das SMART SURFACE

Artikel Nr: 35424

GTIN/EAN: 4260187361981

Preis / Stk.: EUR .............. (ohne MwSt.)

Vertrieb: BAB TECHNOLOGIE GmbH, Dortmund